ICS 67.060

x20

QC

中华人民共和国     行业标准

QC/T XXXXX—XXXX

大豆食品中异黄酮含量的测定

Determination of soybean isoflavone in soyfoods

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准附录A为资料性附录。

本标准由中国食品工业协会豆制品专业委员会提出。

本标准由中国食品工业协会豆制品专业委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

大豆食品中异黄酮含量的测定

范围

本标准适用于大豆食品中异黄酮含量的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

术语和定义

大豆异黄酮 （Soybean Isoflavones）

大豆中以异黄酮葡萄糖苷和相应苷元形式存在的物质，包括3种游离型异黄酮苷元（Aglycon）和9种结合型糖苷（Glycosides）。分子式如下：大豆苷元（C15H10O4）、染料木素（C15H10O5）、黄豆黄素（C16H12O5）、大豆苷（C12H20O9）、染料木苷（C21H20O13）、黄豆黄苷（C22H22O10）、丙二酰基大豆苷（C18H12O7）丙二酰基染料木苷（C24H22O13）、丙二酰基黄豆黄苷（C25H24O13）、乙酰基大豆苷（C17H12O5）、乙酰基染料木苷（C23H22O5）、乙酰基黄豆黄苷（C27H26O14）。

方法提要

样品制备、提取、分离后，经高效液相色谱分析，依据保留时间峰面积进行定性和定量。

试剂和材料

本标准使用符合 GB/T 6682 规定的一级水。除另有规定仅使用分析纯试剂。

大豆异黄酮单体标准储备溶液配制。使用精度0.0001 g 分析天平分别精确称取12种大豆异黄酮标准品 1 mg 置于储液瓶中，向其中加入 200 μL二甲基亚砜 (DMSO)，400 μL 乙腈，400 μL 80% 的甲醇溶液（DMSO：乙腈：甲醇 = 1:2:2），充分溶解标准品，配制成 1 mg/mL 的原始溶液。室温下存放不超过6个月。

大豆异黄酮标准溶液配制：取 50 μL 标准品原液置于冻存管中，加入 450 μL 80% 的甲醇溶液后混合均匀，配制成 100 μg/mL 单标标准溶液。

大豆异黄酮混合标准品标准溶液的配制：等量吸取各标准品原液混合，加80% 的甲醇溶液配制成 100 μg/mL 混合标准溶液原液，并逐步稀释配制成 1、 5、10、20、30、40、60 μg/mL 不同浓度梯度溶液以制作标准曲线。工作标准溶液室温下存放不超过6个月。

甲醇（色谱分析级）

乙腈（色谱分析级）

二甲基亚砜（DMSO-分析级）

乙酸

仪器和设备

色谱系统：二元梯度泵系统，紫外检测器，数据采集系统。

分析天平：精度 0.0001 g。

移液器：量程 1 - 5 mL。

旋转蒸发仪：维持35℃ 并振动。

摇床：300 r/min。

滤膜：孔径0.22 μm。

离心机：6000 r/min。

微量离心管：15 mL，一次性。

分析步骤

样品处理

取适量样品冷冻干燥并制成粉末。

准确称取（1.00 g ± 0.01 g）的各样品粉末，置于15 mL 离心管中，向其中加入5 mL 乙腈、5 mL 超纯水，密封后充分混匀，在室温条件下，使用摇床以300 r/min 的速度振荡提取 2 h。然后以 6000 r/min 的速度，在室温下离心 20 min，上清液通过慢速定量滤纸进行过滤。滤液通过旋转蒸发仪在 35℃ 条件下蒸发至干，向其中加入 5 mL 80% 的甲醇溶液以溶解干物质，通过 0.22 μm 的有机系过滤器过滤处理过后的样品溶液，除去不溶物。在 -20℃ 条件下冷冻保存备用，并尽快分析。

色谱条件

色谱柱

C18柱 (5μm、4.6 mm * 250 mm)。

流动相：

流动相A：含有 0.1% 乙酸的超纯水溶液。

流动相B：含有 0.1% 乙酸的乙腈溶液。

柱温：35 ℃。

进样量：20 μL。

检测波长：262 nm。

流速：1.2 mL/min。

洗脱梯度、流速、及运行时间

测定

测试样品用乙腈 - 水提取液（1:1），在室温条件下提取2小时，将提取液进行过滤、旋转蒸发并重旋，去除提取液中妨碍检测的杂质，并通过高效液相色谱分析测定（HPLC）。大豆异黄酮糖苷和苷元在 C18 反相柱上以乙腈 – 水为流动相分离，在紫外线262 nm 处测定。结果以各异黄酮单体的含量表示。

定性

分别将大豆异黄酮单标标准溶液（5.2）按色谱条件（7.2）进行高效液相色谱测定，依据单一标准样品的保留时间，对大豆异黄酮各组分进行定性分析，定性色谱图参见附录A。

定量

标准曲线制作：将不同浓度梯度标准溶液（5.3）按色谱条件（7.2）进行高效液相色谱测定，绘制以峰面积为纵坐标、各大豆异黄酮单体浓度为横坐标的标准曲线。

样品分析：将已进行过前处理的样品（7.1.2）按色谱条件（7.2）进行高效液相色谱测定，保证样品溶液总各异黄酮单体浓度在标准曲线检出范围内，若超出检测限则需要对样品液进行适当稀释，得到检测结果后，对应标准曲线得到月样品溶液中各异黄酮单体的浓度。

计算结果

样品中大豆异黄酮各组分的含量测定

X ---- 各异黄酮单体含量，μg/g；

As ---- 试样样品中各异黄酮单体的峰面积值；

B ---- 标准线性回归方程中的截距；

V ---- 蒸干后重新溶解的体积，mL；

λ ---- 稀释倍数；

a ---- 标准品现行回归方程中的斜率，mL/μg；

m ---- 样品取样质量，g。

样品中总大豆异黄酮含量测定

X总 = XD + XGL + XG + XMD + XMGL + XMG + XAD + XAG + XAGL + XDe + XGe + XGle

X总 ---- 样品中总大豆异黄酮含量，μg/g；

XD  ---- 样品中大豆苷的含量，μg/g；

XGL ---- 样品中黄豆黄苷的含量，μg/g；

XG ---- 样品中染料木苷的含量，μg/g；

XMD ---- 样品中丙二酰基大豆苷的含量，μg/g；

XMGL ---- 样品中丙二酰基黄豆黄苷的含量，μg/g；

XMG ---- 样品中丙二酰基染料木苷的含量，μg/g；

XAD ---- 样品中乙酰基大豆苷的含量，μg/g；

XAG ---- 样品中乙酰基染料木苷的含量，μg/g；

XAGL ---- 样品中乙酰基黄豆黄苷的含量，μg/g；

XDe ---- 样品中大豆苷元的含量，μg/g；

XGe ---- 样品中染料木素的含量，μg/g；

XGle ---- 样品中黄豆黄素的含量，μg/g；

精密度

在重复条件下，两次独立测定结果标准偏差（SD）不得超过算术平均值的10%。

（资料性附录）
标准样品色谱图

1——大豆苷（Daidzin）；

2——黄豆黄苷（Glycitin）；

3——丙二酰基大豆苷（Malonyldaidzin）；

4——丙二酰基黄豆黄苷（Malonylglycitin）；

5——染料木苷（Genistin）；

6——乙酰基大豆苷（Acetyldaidzin）；

7——丙二酰基染料木苷（Malonylgenistin）；

8——乙酰基黄豆黄苷（Acetylglycitin）；

9——大豆苷元（Daidzein）；

10——黄豆黄素（Glycitein）；

11——乙酰基染料木苷（Acetylgenistin）；

12——染料木素（Genistein）。

图A 大豆异黄酮标准品的HPLC色谱图

_________________________________