食品安全国家标准

食品添加剂  聚乙二醇

范围

本标准适用于环氧乙烷和水缩聚而制得的食品添加剂聚乙二醇。

化学名称、结构式、分子式和相对分子质量

化学名称

α-氢-ω-羟基（氧-1,2-乙二基）聚合物

结构式

分子式

H(OCH2CH2)nOH

相对分子质量

200～9500（按2007年国际相对原子质量）

技术要求

感官要求

感官要求应符合表1规定。

感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色透明（分子量700以下）；半透明（分子量700-900）；白色（分子量1000以上） | 取适量试样（约5.0 g）置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 液体（分子量700以下）；液体或蜡状软膏（分子量700-900）；蜡状固体薄片或颗粒状粉末（分子量1000以上） |  |

理化指标

理化指标应符合表2规定。

理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 平均分子量 |  | 分子量在1000以下：分子量变动范围在95%-105%之间；分子量在1000-7000之间，分子量变动范围在90%-110%；分子量7000以上，分子量变动范围在87.5%-112.5%。 | 附录A中A.3 |
| pH值（5%水溶液） |  | 4.5～7.5 | 附录A中A.4 |
| 黏度 |  | 指标见表A.1 | 附录A中A.5 |
| 酸值（以乙酸计）,w /% | ≤ | 0.05 | 附录A中A.6 |
| 环氧乙烷,w /% | ≤ | 0.02 | 附录A中A.7 |
| 二氧六环,w /% | ≤ | 0.001 | 附录A中A.7 |
| 乙二醇和二甘醇总量,w /% | ≤ | 0.25 | 附录A中A.8 |
| 炽灼残渣（硫酸盐）,w /% | ≤ | 0.2 | 附录A中A.9 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 1.0 | GB 5009.12 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） | ≤ | 1.0 | GB 5009.11 |

附  录  A

检验方法

一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682—2008规定的三级水。试验中所用标准溶液、杂质标准溶液、制剂及制品, 在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。实验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时,均指水溶液。

鉴别试验

试剂和材料

稀盐酸：量取盐酸234 mL，加水稀释至1000 mL。

氯化钡试液：称取氯化钡的细粉5 g，加水使溶解成100 mL。

10%磷钼酸。

硫氰酸钾。

硝酸钴。

二氯甲烷。

鉴别方法

称取0.05 g试样，加稀盐酸5 mL和氯化钡试液1 mL，振摇，滤过；在滤液中加入10%磷钼酸溶液1 mL，产生黄绿色沉淀。

称取0.1 g试样，置试管中，加入硫氰酸钾和硝酸钴各0.1 g，混合后，加入二氯甲烷5 mL，溶液呈蓝色。

平均分子量的测定

试剂和材料

邻苯二甲酸酐。

吡啶。

氢氧化钾标准滴定溶液（0.5 mol/L）。

酚酞。

分析步骤

取精密称量的聚乙二醇样品，其质量约为预期平均分子量的1/160，置干燥的250 mL具塞锥形瓶中。固体样品加入无水吡啶溶液25 mL，微温使溶解后，精密加邻苯二甲酸酐的吡啶溶液(取邻苯二甲酸酐49 g，溶于无水吡啶300 mL中，小心摇动至溶解，放置过夜，备用)25.0 mL；液体样品直接精密加邻苯二甲酸酐的吡啶溶液25.0 mL；摇匀，置沸水浴中，加热30 min～60 min，取出冷却，精密加入氢氧化钾滴定液(0.5 mol/L)50 mL，以酚酞的吡啶溶液(1 g/100 mL)为指示剂，用氢氧化钾滴定液(0.5 mol/L)滴定到初次出现粉红色，持续15 s不褪色，记录消耗的滴定液的体积，记做S。用同样方法以25.0 mL的邻苯二甲酸酐的吡啶溶液做空白测定，记录消耗的滴定液的体积，记做B。

结果计算

样品中聚乙二醇的平均分子量（）按式（A.1）计算：

……………………………………(A.1)

式中：

m——称量样品的质量，单位为克（g）；

B——空白所消耗的氢氧化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

S——样品所消耗的氢氧化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钠溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

2000——常数，理解为聚乙二醇和氢氧化钠的摩尔反应系数2×1000（毫升和升的单位转换系数）。

pH值的测定

称取本品1.0 g， 加水20 mL溶解后，摇匀。按GB/T 6368规定方法测定。

黏度的测定

仪器和设备

见图A.1

图A.1乌氏黏度计示意图（尺寸以mm计）

测试方法

用乌氏黏度计测定运动黏度。取符合要求的乌氏黏度计（校准并附有黏度计常数，样品流出时间不少于200 s，如测量黏度300 mm2/s～600 mm2/s的样品，选用黏度计毛细管内径应为2.00 mm±0.04 mm）1支，将聚乙二醇样品（不得少于7 mL）沿洁净、干燥乌氏黏度计的管1内壁注入球A中，将黏度计垂直固定于恒温浴（本实验为100 ℃±0.3 ℃）中，并使液面高于球C，放置15 min后，将管口2、3各接一乳胶管，夹住管口3的胶管，自管口2处抽气，使样品的液面缓缓升至球C的中部（此过程中要排除气泡），先开放管口3，再开放管口1，使样品在管内自然下落，用秒表准确记录液面自测定线T1下降至测定线T2处的流出时间，记做t。

结果计算

聚乙二醇样品的运动黏度（）按式（A.2）计算：

……………………………………(A.2)

式中：

K——为用已知黏度的标准液测得的黏度计常数，单位为平方毫米每平方秒（mm2/s2）；

t——为测得的流出时间，单位为秒（s）。

所测得的结果必须符合表（A.1）的规定（未列出分子量聚乙二醇的黏度可通过内插法计算得到）：

表A.1不同分子量聚乙二醇粘度范围（100 ℃±0.3 ℃）

| 平均分子量 | 运动黏度（mm2/s） | 平均分子量 | 运动黏度（mm2/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 3.9～4.8 | 2400 | 49～65 |
| 300 | 5.4～6.4 | 2500 | 51～70 |
| 400 | 6.8～8.0 | 2600 | 54～74 |
| 500 | 8.3～9.6 | 2700 | 57～78 |
| 600 | 9.9～11.3 | 2800 | 60～83 |
| 700 | 11.5～13.0 | 2900 | 64～88 |
| 800 | 12.5～14.5 | 3000 | 67～93 |
| 900 | 15.0～17.0 | 3250 | 73～105 |
| 1000 | 16.0～19.0 | 3350 | 76～110 |
| 1100 | 18.0～22.0 | 3500 | 87～123 |
| 1200 | 20.0～24.5 | 3750 | 99～140 |
| 1300 | 22.0～27.5 | 4000 | 110～158 |
| 1400 | 24～30 | 4250 | 123～177 |
| 1450 | 25～32 | 4500 | 140～200 |
| 1500 | 26～33 | 4750 | 155～228 |
| 1600 | 28～36 | 5000 | 170～250 |
| 1700 | 31～39 | 5500 | 206～315 |
| 1800 | 33～42 | 6000 | 250～390 |
| 1900 | 35～45 | 6500 | 295～480 |
| 2000 | 38～49 | 7000 | 350～590 |
| 2100 | 40～53 | 7500 | 405～735 |
| 2200 | 43～56 | 8000 | 470～900 |
| 2300 | 46～60 |  |  |

酸值的测定

试剂和材料

乙醇。

酚酞。

乙醇氢氧化钾滴定液（0.1 mol/L）。

测定方法

取6.0 g聚乙二醇样品于250 mL锥形瓶中，加入50 mL中性乙醇溶解，滴加酚酞指示剂（0.5%酚酞乙醇溶液）后用0.1 mol/L氢氧化钾乙醇滴定液滴定至显粉红色，持续15 s不褪色，记录消耗滴定液体积，不得超过0.5 mL。

环氧乙烷和二氧六环的测定

试剂和材料

乙醛。

环氧乙烷。

二氧六环对照品。

氯化镁。

无水乙醇。

乙醇盐酸滴定液（0.1 mol/L）。

乙醇氢氧化钾滴定液（0.1 mol/L）。

仪器和设备

气相色谱仪：配有顶空进样器及氢火焰离子化检测器（FID）。

振荡器。

参考色谱条件

色谱柱：聚二甲基硅氧烷为固定液的毛细管柱,或其它等效色谱柱。

载气：氮气，柱流量为1.0 mL/min，分流比为10:1。

温度：起始温度为35 ℃，保持5 min，以5 ℃/min的速率升至180 ℃，再以30 ℃/min的速率升至230 ℃，保持5 min（可根据具体情况调整）。进样口温度为150 ℃，检测器温度为250 ℃。顶空瓶平衡温度为70 ℃，平衡时间为45 min。

分析步骤

环氧乙烷对照品贮备液的制备

量取环氧乙烷300 L(相当于0.25 g环氧乙烷)，置含50 ml经过处理的聚乙二醇400(以60 ℃，1.5～2.5kPa旋转蒸发6 h，除去挥发性成分)的100 mL量瓶中，加入相同溶剂稀释至刻度，摇匀，作为环氧乙烷对照品贮备液。精密称取l g冷的环氧乙烷对照品贮备液，置含40 mL经过处理的聚乙二醇400的50 mL量瓶中，加相同溶剂稀释至刻度。精密称取10 g，置含30 mL水的50 mL量瓶中，加水稀释至刻度。精密量取10mL，置50 mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为环氧乙烷对照品溶液（约2 g/mL）。

环氧乙烷对照品贮备液的标定

取50%氯化镁的无水乙醇混悬液10 mL，精密加入20 mL乙醇盐酸滴定液（0.1 mol/L）混匀，放置过夜。取5 g环氧乙烷对照品贮备液，精密称定，置上述溶液中，放置30 min，照电位滴定法，用乙醇氢氧化钾滴定液（0.1 mol/L）滴定，以电极电位突跃为滴定终点，并将滴定的结果用空白试验校正，每1 mL乙醇氢氧化钾滴定液相当于4.404 mg的环氧乙烷，计算，即得环氧乙烷对照品贮备液的浓度。

二氧六环对照品溶液制备

精密称取二氧六环适量，用水制成每l mL中含0.1 mg的溶液，作为二氧六环对照品溶液（100 ug/mL）。

系统适应性试验

量取0.5 ml环氧乙烷对照品溶液置顶空瓶中，加入新鲜配制的0.001％乙醛溶液0.1 mL及二氧六环对照品溶液0.1 mL，密封，摇匀，作为系统适用性试验溶液。色谱检查结果满足：乙醛峰和环氧乙烷峰之间的分离度不小于2.0，二氧六环峰高应为基线噪音的5倍以上。

测定

测试方法：取本品1.0 g，精密称定，置顶空瓶中，精密加入超纯水1.0 mL，密封，摇匀，作为供试品溶液。精密称取本品1.0 g，置顶空瓶中．精密加入0.5 mL环氧乙烷对照品溶液及0.5 mL二氧六环对照品溶液，密封，摇匀，作为对照品溶液。分别取供试品溶液及对照品溶液顶空进样，记录色谱图，按峰面积定量。重复进样至少3次，环氧乙烷峰面积的相对标准偏差不得超过15％，二氧六环峰面积的相对标准偏差不得超过10％。

结果计算

聚乙二醇样品中环氧乙烷和二氧六环的含量（Wi）按式（A.3）计算：

……………………………………(A.3)

式中：

mi——为所加入的已知含量的待测组分i的对照品质量，单位为克（g）；

Ai——为供试品中组分i的色谱峰面积；

Ais——为加入对照品后组分i的色谱峰面积；

m——为供试品的质量，单位为克（g）。

乙二醇和二甘醇总量的测定

平均分子量低于450的聚乙二醇样品中的乙二醇和二甘醇总量的测定

试剂和材料

乙二醇（色谱纯）。

二甘醇（色谱纯）。

仪器和设备

气相色谱仪：配有氢火焰离子化检测器（FID）。

振荡器。

参考色谱条件

色谱柱：填充不锈钢柱3 mm×1.5 m色谱柱由承载12%山梨醇的未经处理的硅藻土填充，或其它等效色谱柱。

载气：氮气或其他适合的惰性气体。

温度：柱温保持在160 ℃，进样口温度保持在260 ℃，检测器温度保持在280 ℃。

分析步骤

标准溶液制备：取乙二醇与二甘醇各50 mg，置100 mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。

供试液制备：精确称量供试品4.0 g，置10 mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。

测定

将1.0 L标准液进样，记录其色谱图，调整操作条件使灵敏度最佳化。测定第一色谱峰（乙二醇）和第二色谱峰（二甘醇）的峰高。将1.0 L供试液进样，在同样操作条件下记录其色谱图，测定第一色谱峰和第二色谱峰的峰高。

结果计算

聚乙二醇样品中乙二醇和二甘醇的百分含量（Wi）按式（A.4）计算：

……………………………………(A.4)

式中：

Ci——标准溶液中组分i的浓度，单位为克每毫升（g/mL）；

hi——供试液组分i的峰高；

Hi——标准液组分i的峰高；

V——供试液定容体积，单位为毫升（mL）；

m——为供试品的质量，单位为克（g）。

平均分子量高于450低于1000的聚乙二醇样品中的乙二醇和二甘醇总量的测定

试剂和材料

硝酸：0.25 mol/L。

硝酸铈铵溶液：将6.25 g硝酸铈铵溶于100 mL0.25 mol/L的硝酸溶液，配置后3天内使用。

乙腈（色谱级）。

二甘醇（色谱级）。

二苯醚。

仪器和设备

蒸馏瓶。

分光光度计。

分析步骤

标准液的制备：将62.5 mg二甘醇置于25 mL容量瓶中，并用新蒸馏的乙腈和水等体积混合的溶液溶解二甘醇并稀释至刻度，混匀。

供试液的制备：在250 mL蒸馏瓶中，将50.0 g聚乙二醇溶于75 mL二苯醚。如遇到结晶，可预热溶液使结晶溶解。在1 mm～2 mm汞柱的压力下缓慢蒸馏，蒸馏液收集到有1 mL刻度的100 mL接收容器中，直至收集到25 mL蒸馏液后蒸馏停止。向蒸馏液中加入20.0 mL水，用力振荡，再静置分层，冰浴该混合物使二苯醚凝固并分离固液两相。过滤分离得到的水层，收集滤液。用5.0 mL冰水洗涤二苯醚，过滤洗涤液并收集。将滤液和洗涤液混合入一个25 mL容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀，如有必要，可将溶液加热至室温。在有玻璃塞的125 mL锥形瓶中，将该溶液与25.0 mL新蒸馏的乙腈混合均匀。

测定

分别移取10.0 mL标准液和供试液到装有15.0 mL的硝酸铈铵溶液的50 mL烧瓶中，混匀。2 min～5min内，使用1 cm比色皿，在最大吸收波长450 nm处同时测定两种溶液的吸光度，空白对照为含15.0 mL的硝酸铈铵溶液和10.0 mL新蒸馏的乙腈与水等体积的混和溶液。供试品的吸光度不应超过标准溶液，即乙二醇和二甘醇的总含量不应超过0.25%。

炽灼残渣的测定

试剂和材料

硫酸。

测试方法

取供试品5.0 g，置已炽灼至恒重的坩埚中（坩埚灰化前恒重质量m1），精密称定，缓缓炽灼至完全炭化，放冷；加硫酸0.5～l mL使湿润，低温加热至硫酸蒸气除尽后，在700 ℃～800 ℃炽灼使完全灰化，移置干燥器内，放冷，精密称定后，再在700 ℃～800 ℃炽灼至恒重（坩埚灰化后恒重质量m2），即得。

结果计算

炽灼残渣的质量分数w按式(A.5)计算：

……………………………………………………(A.5)

式中：

m2——坩埚灰化后的恒重质量，单位为克（g）；

m1——坩埚灰化前的恒重质量，单位为克（g）；

m——供试品的质量，单位为克（g）。

# Text boxes

食品安全国家标准

食品添加剂  聚乙二醇

（征求意见稿）

201×-××-××实施

201×-××-××发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布